ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| Forno digitale da 100 litri in acciaio zincato. convezione naturale.termometro digitale.temperatura 200°c.dimensioni interne:50 x 40 x 50 (h) cm.220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| --- | --- |
| TEGLIA ALLUMINIO 25x35x6,5 cm | 4 |
| BILANCIA DIGITALE: portata 6 kg, sensibilita' 0,1 g, funzionamento a batterie ricaricabili, rs 232, piatto acciaio inox 22 x 29 cm, con caricabatterie. | 1 |
| GRANULOMETRIA |  |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 31,5 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 25,0 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 20,0 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 16,0 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 8,0 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO diam. 200 mm, lamiera perforata a fori quadri, aperture da 4,0 mm, certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 2 mm. mesh 10. certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 1 mm. mesh 18. certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 0,500 mm. mesh 35. certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 0,25 mm. mesh 60. certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 0,125 mm. mesh 120. certificato ISO | 1 |
| SETACCIO inox diametro 200 mm. luce maglie 0,063 mm. mesh 230. certificato ISO | 1 |
| FONDO E COPERCHIO PER VAGLI diametro 200 mm (inox) | 1 |
| SETACCIATORE ELETTROMAGNETICO PER SETACCI con diametro massimo 315 mm. capacita' fino a 12 setacci. diam. 200 mm. piu' fondo e coperchio o 10 setacci diam. 300 mm piu' fondo e coperchio. temporizzatore 0-20 minuti. variatore di intensita'. modalita' di setacciatura continua o intermittente. tempo di attivita' e pausa. regolabili. 230 v - 50 - 1 ph | 1 |
| EQUIVALENTE IN SABBIA |  |
| EQUIVALENTE IN SABBIA: apparecchiatura completa in cassettina. | 1 |
| BOTTIGLIONE IN PLASTICA: da 5 lt (bocca diam. 53 mm) | 1 |
| SOLUZIONE per apparecchiatura equivalente sabbia in flacone di plastica da 1000 ml | 1 |
| AGITATORE ELETTRICO per la determinazione dell'equivalente in sabbia dotato di: timer, protezione ce in lexan trasparente, serraggio regolabile alle due estremita' del cilindro con vite e ghiera di bloccaggio. alimentazione: 220v, 50 hz, 1ph.220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| DETERMINAZIONE PESO VOLUME |  |
| RECIPIENTE VOLUMETRICO da 10 litri, in acciaio inox (en 1097-3 e 12350-6, astm, bs) dim.: diam. 200 x 322 (h) mm. | 1 |
| PESTELLO in acciaio galvanizzato diam. 16 x 600 mm | 1 |
| BILANCIA DIGITALE da 60 kg. sensibilita' 2 g. funzionamento a batterie ricaricabili. rs 232. piatto acciaio inox 60 x 45 cm. con caricabatterie. | 1 |
| DETERMINAZIONE CONSISTENZA |  |
| CONO DI ABRAMS set completo di accessori. (cono zincato) | 1 |
| POROSIMTRO |  |
| POROSIMETRO capacita' 5 litri (0-2,5 bar). con pestello e pompa (en 12350/7) | 1 |
| CILINDRO DI TARATURA per porosimetro | 1 |
| MESCOLATORE |  |
| MESCOLATRICE da 56 litri. telaio metallico con ruote, due vasche in plastica. 220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| PREPARAZIONE E STAGIONATURA DEI PROVINI |  |
| STAMPO IN POLIURETANO MONOBLOCCO per 1 provino cubico lato cm 15 | 10 |
| TAVOLO VIBRANTE ELETTRICO piano 80 x 40 cm. 3000 vibrazioni/min. con interruttore a pedale. 220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| VASCA IN PLASTICA da 610 litri. termoregolatore analogico. temperatura da ambiente a +40°c con base rinforzata, e griglia porta provini. alim. 220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE |  |
| PRESSA ELETTRICA CON DOPPIO PISTONE capacita' 2000 e 300 kn. visualizzatore plustronic a 2 canali. risoluzione 65000 punti. memoria permanente fino a 300 prove. n. 2 trasduttori: 2000 e 300 kn. utilizzando il pistone piu' grande si testano provini con alta resistenza; utilizzando quello piu' piccolo, ricavato all'interno del primo, si eseguono prove su campioni a bassa resistenza. telaio ad alta rigidita' a quattro montanti con snodo sferico in bagno d'olio. luce verticale massima 340 mm. luce orizzontale 300 mm. completa di protezioni e microinterruttore di sicurezza. fine corsa per cilindro. conforme alle direttive "ce" e alla norma en 12390-4 appendice a. alim. 220 v - 50 hz - 1 ph | 1 |
| DISTANZIALE spessore 30 mm, diametro 200 mm | 1 |
| DISTANZIALE spessore 50 mm, diametro 200 mm | 3 |
| SOFTWARE di acquisizione ed elaborazione dati per prove di compressione e flessione. possibilita' di gestione della prova direttamente da pc (in alternativa all'utilizzo del plustronic installato sulla macchina) con visualizzazione del grafico in tempo reale e stampa del certificato. | 1 |
| MACCHINA UNIVERSALE |  |
| MACCHINA UNIVERSALE da 20 kn per prove sui materiali metallici. | 1 |
| SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI composto da: trasduttore di pressione. trasduttore di deformazione. corsa 25 mm, precisione 0,01 mm. software. alim. 220 v - 50 hz. 1 ph | 1 |
| DISPOSITIVO PER PROVE A COMPRESSIONE | 1 |
| DISPOSITIVO PER PROVE A FLESSIONE | 1 |
| DISPOSITIVO PER PROVE A TRAZIONE | 1 |
| DISPOSITIVO PER PROVE DI DUREZZA | 1 |
| DISPOSITIVO PER PROVE DI TAGLIO | 1 |
| VARIE |  |
| TERMOMETRO DI MINIMA E MASSIMA (-30 +50°c) supporto in plastica | 1 |
| TERMOMETRO BIMETALLICO (0+60°C) quadrante diam. 60 mm. stelo 20 cm | 1 |
| GUANTI resistenti alle alte temperature. | 1 |
| PENNELLO TONDO nylon. setole diam. 30x230 mm | 1 |
| SPAZZOLA 60x30x270 mm. con fili d'acciaio fini | 1 |
| Schermo interattivo 55”. Multitouch a dieci punti. Risoluzione Full HD. Audio integrato. Wireless integrato. Android integrato. Corso di addestramento, Software di gestione e collaborativo. | 1 |
| Notebook Core i5 5° generazione, 4GB RAM, 1TB HDD, display 15.6’’ con scheda video dedicata 2 GB, Wireless Dual Band, con assicurazione danni accidentali 1° anno. Pila software didattici. Incluso software per gestione e controllo Rete Didattica del produttore. | 1 |
| Mobiletto di sicurezza per notebook in ferro verniciato a forno. Chiusura con chiave di sicurezza. Vano porta alimentatore. Elettrificazione con 4 prese shuko. Cavo di Sicurezza Kensington. | 1 |