ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

LABORATORIO PURIFICAZIONE DELLE ACQUE

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| APPARATO PER LO STUDIO DELL'AERAZIONE Studia il fenomeno di trasferimento dell’ossigeno nei sistemi di diffusione dell’aria e l’influenza dei parametri chimico/fisici sulla capacità d’ossigenazione. Programma di formazione: Misura del coefficiente di absorbimento Ks e della capacità d’ossigenazione R; Effetto su Ks e R di: temperatura, grado di miscelazione, tipologia del diffusore, profondità dell’acqua, composizione dell’acqua, portata dell’aria. Specifiche tecniche: Compressore a membrana, Flussimetro ad area variabile, 0-12 l/min, Agitatore a velocità variabile, Struttura in acciaio inox AISI 304, Ossimetro portatile con display, range 0-20 mg/l, N. 3 diffusori intercambiabili, Serbatoio graduato da 25 litri in metacrilato trasparente. | 1 |
| --- | --- |
| APPARATO PER LO STUDIO DELL'INDICE DI FILTRABILITA' Consente di effettuare test di filtrabilità di sospensioni che vengono filtrate su un letto granulare. Il letto è contenuto in un tubo verticale e viene attraversato dall’alto verso il basso dalla sospensione che è contenuta in un imbuto. La portata viene regolata con una valvola e misurata con un flussimetro ad area variabile. Programma di formazione: Utilizzo dei flocculanti, Principi di filtrazione su letti solidi, Calcolo dell’indice di filtrabilità. Specifiche tecniche: Struttura in acciaio inox AISI 304, Manometro differenziale ad acqua 0-500 mm, Flussimetro 5 - 25 l/h, Cronometro digitale, Termometro digitale, Imbuto d’alimentazione, Tubo di prova: 38mm × 60mm circa, Beaker da 2 litri. | 1 |
| APPARATO PER FILTRO A LETTO PROFONDO Studia la filtrazione dell’acqua su filtri a sabbia. Programma di formazione: Profilo di concentrazione lungo il letto, Dimostrazione di controlavaggio, Aumento della pressione con il tempo di filtrazione, Profilo delle perdite di carico lungo il letto. Specifiche tecniche: Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote, N. 2 serbatoi da 350 litri, Flussimetro ad area variabile, N. 20 kg di mezzo filtrante, Colonna in metacrilato trasparente, d = 100 mm, h = 1350 mm circa, con valvole e supporto, Manometro differenziale a 41 tubi, Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304. | 1 |
| UNITA' PER TEST DI FLOCCULAZIONE Il flocculatore è concepito per l’ottimizzazione del dosaggio di coagulante nel trattamento di acque reflue cioè per eseguire il “jar test”. Specifiche tecniche: Struttura metallica con verniciatura epossidica, Comando velocità, N. 6 posizioni di agitazione, Pannello posteriore retroilluminato e disinseribile, Aste in acciaio inox regolabili in altezza con dispositivo autobloccante, Regolazione elettronica della velocità da 10 a 300 rpm, Motoriduttore in corrente continua. | 1 |
| APPARATO PER LO STUDIO DELLA SEDIMENTAZIONE Cinque tubi graduati montati verticalmente davanti ad un pannello luminoso. Ogni tubo può essere rimosso per le operazioni di riempimento, miscelazione e lavaggio. Programma di formazione: Effetto della concentrazione sulla velocità di sedimentazione, Effetto dei flocculanti, Costruzione di curve di sedimentazione, Effetto dell’altezza della sospensione sulla velocità di sedimentazione. Specifiche tecniche: Cronometro digitale, N. 5 tubi graduati DN50, L = 1000 mm, N. 3 becker in plastica da 2 litri, Retroilluminazione dei tubi. | 1 |
| Impianto pilota per trattamento biologico delle acque |  |
| UNITA' DI SERVIZIO Specifiche tecniche: Pompa peristaltica di riciclo fanghi, portata 0÷60 ml/min, Serbatoio di alimentazione 80 litri e di raccolta acqua depurata 80 litri, Flussimetro per aria, portata 0-10 l/min, Pompa peristaltica d’alimentazione, portata 0÷60 ml/min, Compressore per aria. | 1 |
| SISTEMA DI DEPURAZIONE AEROBICA Programma di formazione: Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in funzione dei seguenti parametri operativi: portata dell’aria, tempo di ritenzione idraulica, rapporto di ricircolo, volume della biomassa. Specifiche tecniche: Vasca di ossidazione cilindrica in metacrilato trasparente, capacità variabile (7, 8, 9 e 10 litri), completa di diffusori per aria, Decantatore in metacrilato trasparente con capacità 5 litri. | 1 |
| SISTEMA DI DEPURAZIONE ANEROBICA Programma di formazione: Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in funzione dei seguenti parametri operativi: tipo di riempimento, tempo di ritenzione idraulica, rapporto di riciclo. Specifiche tecniche: Digestore cilindrico in materiale plastico trasparente, capacità 15 litri, completo di decantatore. | 1 |
| KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE Parametri analizzabili: Alcalinità, durezza, cloruri, ferro, solfi ti e pH. Obiettivi: Analizzare quantitativamente i principali parametri per la qualità delle acque ambientali; Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni direttamente sul campo. Composizione: Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 6 parametri, un pHmetro tascabile e una valigetta. Il kit include tutti gli accessori ed i reagenti necessari per l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro. | 5 |
| ZAINO LABORATORIO ANALISI DELLE ACQUE Parametri analizzabili: Acidità, alcalinità, durezza, anidride carbonica, ossigeno disciolto, nitrati, fosfati, pH, temperatura, conducibilità e solidi disciolti. Obiettivi: Analizzare quantitativamente i principali parametri per la qualità delle acque ambientali; Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni direttamente sul campo. Composizione: Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 11 parametri, un pHmetro tascabile, uno strumento multifunzione tascabile e uno zainetto. | 5 |
| pHMETRO PORTATILE pHmetro portatile a tenuta stagna IP 67 con un corpo pratico e compatto. L’elettrodo incluso con rivestimento esterno in titanio è dotato di sensore di temperatura e di amplificatore di segnale interno. L’ampio display visualizza simultaneamente le letture di pH (sulla scala estesa da -2.00 a 16.00 pH) oppure di mV (con scala da ±1999 mV), e quelle di temperatura, da -5.0 a 105.0°C. Parametro: pH/ORP/Temperatura Scala pH: da -2.00 a 16.00 pH Risoluzione pH: 0.01 pH Precisione pH (a 20°C): ±0.02 pH Scala mV: ±1999mV Risoluzione mV: 1 mV Precisione mV (a 20°C): ±2 mV Scala temperatura: da -5.0 a 105.0°C / da 23.0 a 221.0°F Risoluzione temperatura: 0.1°C / 0.1°F | 1 |
| OSSIMETRO PORTATILE misuratore portatile di D.O. resistente all’acqua a calibrazione manuale; possiede una sonda fissa ed esegue la compensazione di temperatura e di salinità. Scala D.O.: da 0.0 a 50.0 mg/l (ppm) Risoluzione D.O.: 0.1 mg/l (ppm) Precisione D.O.: ±1% della lettura Scala % saturazione D.O.: da 0 a 600 % Risoluzione % saturazione D.O.: 1% Precisione % saturazione D.O. (a 20°C): ±1% della lettura Scala temperatura: da -5.0 a 50.0°C Risoluzione temperatura: 0.1°C Precisione a 20°C temperatura: ±0.2°C Calibrazione D.O.: manuale, in aria satura Completa di sonda con 4 metri di cavo | 1 |
| TURBIDIMETRO PORTATILE Campo di misura della torbidità: 0,01 – 1100 TE/F o FNU/NTU Principio della dispersione a 90° della luce, sorgente luminosa all’infrarosso, display digitale LCD (0,01 – 1100 TE/F o FNU/NTU) con 4 Standards secondari. Cicli di misura Circa 8 secondi Display LCD retroilluminato (tramite tasto) Ottica LED a temperatura compensata e fotocellula in camera porta campioni a tenuta stagna, luce all’infrarosso Tastiera Tasti a membrana, in policarbonato a tenuta d’acqua Range 0,01 … 1100 NTU auto-range Accuratezza ± 2,5% Fondo scala o 0,01 NTU (0…500 NTU) ± 5% Fondo scala (500…1100 NTU) Risoluzione 0,01 NTU (0,01…9,99 NTU) 0,1 NTU (10…99,9 NTU) 1,0 NTU (100…1100 NTU) Funzionamento a batteria, fornito completo di 2 provette e di valigetta per il trasporto | 1 |